Cie Jérôme Thomas

Sortilèges

Planning et personnel

2 services de montage

1 service de raccord ou reprise selon les dates

Attention le pendrillonnage du plateau doit être réalisé avant notre arrivée

1er service : montage

1 régisseur son

1 régisseur lumière

2 électriciens

1 régisseur plateau

inter service consacré au son avec décalage des heures

2eme service : réglages

1 régisseur son

1 régisseur plateau

1 régisseur lumière

1 électricien  (plus si nécessaire ; pas de télécommande ; tour compliquée à bouger…)

Pendant les représentations et éventuels raccords

1 régisseur son

1 régisseur plateau

1 régisseur lumière

Mise plateau, machinerie

Après chaque représentation, prévoir une heure

Démontage : 2 heures

Loges :

3 loges individuelles ou au minimum 1 loge individuelle et une loge pour deux.

Catering :

eau minérale dès le raccord, boissons chaudes, fruits secs et frais, biscuits…

Entretien des costumes :  prévoir une habilleuse deux heures à l’arrivée du matériel.

Entretien des costumes toutes les trois représentation (lavage, séchage : attention pas de sécheuse !)

Régie son : Ivan Roussel  06 80 57 63 37

ivanroussel@clubinternet.fr

Régie lumière, plateau : Julien Lanaud  06 72 70 41 60

julienlanaud@free.fr

Fiche technique son au 07/10/2008

#### Régie : installée en salle

### 1  	Console numérique type Yamaha  01V96/DM 1000 / DM2000 / O2R 96 avec 8 out physique

3	égaliser stéréo 31 bandes (type Klark Technic DN 360)

2	platines CD avec auto pause

1 	effet Reverbe type Lexicon PCM 70

Si la jauge est supérieur à 400 personnes, prévoir un HF cravate avec serre tète.

Diffusion : (pour une salle de 300 places environ. Le cas échéant,  puissance

à adapter au lieu.

- Lointain Plateau : 2 x L Acoustique MTD 115 avec accroches (à 4 mètre du sol)

-    Face   :  2 x L Acoustique MTD 115 /112 avec accroches (à 5 mètre du sol)

-    Salle :  2 x L Acoustique MTD 115/112 avec accroches ( plafonnées)

-    SUB :  L Acoustique MTD 218  ( au sol, lointain plateau)

-    si la jauge est supérieure à 400 personnes, un cluster central est à envisager !

# Text boxes

Sub au sol

Plan Lointain, collé à l’arrière des pendrions, à 4 m du sol

Plan Face, accroché

Cluster éventuel !

Plan Salle, accroché

Régie

Public